ERASMUS+ – SECTOR SKILLS ALLIANCE

[TRAJANJE: november 2014–oktober 2017]

Enote učnih izidov

# Strojni vid (avtomatizacija)

[DELOVNA ENOTA 3: Oblikovanje skupnega kurikula]

[Rezultat 3.1 in 3.2: enote učnih izidov]

PRIPRAVILI: P2 CPI in P3 ŠC Celje

Junij 2016

- Opis kratkega programa usposabljanja

| Učni izidi | Udeleženci bodo zmožni: razložiti odnos in vpliv parametrov na digitalne slike, pripraviti okolje in nastaviti osvetlitev za zajemanje slike, izbrati optimalno kamero in objektiv, povezati kamero s PLK in pripraviti program za kontrolni pregled, opraviti meritve in testirati delovanje naprave. |
| --- | --- |
| Razmerje do nacionalne kvalifikacije/izobrazbe EOK/NOK | SI: NOK 4/EOK 5 LV: NOK 4/EOK 4 SK: NOK 3/EOK 4 HR: NOK 4.1, 4.2/EOK 4 |
| Povezava z obstoječimi izobraževalnimi programi | SI: Tehnik mehatronike Strojni tehnik Oblikovalec kovin – orodjar LV: CNC operater Industrijski mehanik Strojni tehnik Tehnik mehatronike SK: Elektrotehnik – električne inštalacije Elektromehanik Strojni tehnik Mehanik – nadaljevalni program Orodjar Strojna proizvodnja HR: Strojni tehnik računalništva Tehnik mehatronike Tehnik računalništva v strojništvu CNC operater |
| Kreditne točke po ECVET | SI: 1 točka ECVET LV: 1 točka ECVET SK: 1 točka ECVET HR: 1 točka ECVET |
| Ocenjevanje | Področje ocenjevanja Kriteriji ocenjevanja Točke Načrtovanje Udeleženec uporablja različne vire informacij, načrtuje uporabo materiala in orodij, ki jih potrebuje za izvedbo naloge. 10 Izvedba Udeleženec izvede nalogo. Pri svojem delu je samostojen in inovativen, uporablja znanje, ki ga je pridobil z usposabljanjem. 60 Dokumentacija Udeleženec izdela tehniško dokumentacijo in poročilo. 15 Predstavitev Udeleženec sistematično predstavi posamezne faze izdelave naloge. 15 Skupaj 100 Kriterij uspešnosti: 60 točk |
| Delovne naloge (priloga) | Primeri vključujejo dokumentacijo s podatki o preverjanju (priloga). |
| Oblike in metode dela | Oblike poučevanja/učenja: frontalno delo v dvojicah in delo v skupini individualno Metode dela: predavanja praktično delo, vaje študija primera pogovor in diskusija domače naloge opazovanje in zaznavanje vrednotenje |
| Materialni pogoji za usposabljanje | Izvajalec usposabljanja mora zagotoviti: svetel in zračen prostor z delovnimi mizami, multimedijsko opremo, učno gradivo, industrijsko kamero – senzor z električnim napajanjem in priključnimi kabli (ali pametni telefon), računalnik s programsko opremo, PLK s HMI vmesnikom (ali virtualni PLK), ustrezno merilno opremo in orodje. |
| Kadrovski pogoji | Usposabljanje in preverjanje lahko izvaja oseba z zahtevano strokovno usposobljenostjo/izobrazbo in izkušnjami v skladu z nacionalnimi predpisi. |
| Okvirni kurikul za izvajanje v šoli | Skladno z zakonodajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. |
| Okvirni kurikul za izvajanje v podjetju | Skladno z zakonodajo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. |

Priloga: delovne naloge

| Učni izidi | Delovne naloge |
| --- | --- |
| Razlaga odnosa in vpliva parametrov na digitalne slike | Udeleženec: ugotovi značilnosti slike za določeno problemsko situacijo, |
| Priprava okolja in nastavitev osvetlitve za zajemanje slike | zajema sliko predmeta na različnih razdaljah kamere od predmeta, zajema sliko predmeta iz različnih kotov, namesti kamero glede na rezultate preizkušanja zajemanja slike, zajema sliko predmeta brez osvetlitve, z osvetlitvijo pod različnimi koti in z dodatno ročno osvetlitvijo, izbere najustreznejše nastavitve za osvetlitev na podlagi rezultatov preizkušanja, |
| Izbira optimalne kamere in objektiva | izbere optimalno kamero in objektiv glede na teoretične osnove in kataloge proizvajalcev/navodila za uporabo, o izbiri se posvetuje z drugimi udeleženci, |
| Povezava kamere s PLK in priprava programa za kontrolni pregled | na podlagi tehniških risb/shem v priročniku poveže kamero s PLK, za rešitev zastavljene naloge pripravi kontrolni program za pregled s kamero, |
| Merjenje in testiranje delovanja naprave | preizkuša delovanje sistema na vzorcu petdesetih predmetov, predstavi ugotovljena odstopanja na predmetih in statistiko pregleda rezultatov. |

- Ocenjevanje

| Učni izidi | Spretnosti in področja znanja, ki se preverjajo | Metode | Načrtovanje | Izvedba | Dokumentacija | Predstavitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razlaga odnosa in vpliva parametrov na digitalne slike | razumevanje pojmov: resolucija, vidno polje, delo na daljavo, globina polja razumevanje pomena hitrosti prenosa podatkov | pisni test, ustno preverjanje | - | 10 | - | - |
| Priprava okolja in nastavitev osvetlitve za zajemanje slike | ocena kakovosti slike zajetega objekta glede na izbrani opisnik, ki ga želimo spremljati | ustno – razlaga praktičnega primera | - | 20 | - | - |
| Izbira optimalne kamere in objektiva | razumevanje uporabnosti različnih leč in funkcionalnosti različnih kamer | ustno preverjanje | 5 | - | - | - |
| Povezava kamere s PLK in priprava programa za kontrolni pregled | nastavitev komunikacije med PLK in kamero poznavanje orodij za pripravo kontrolnih programov z izbrano programsko opremo | ustno – razlaga praktičnega primera | 5 | 20 | 5 | - |
| Merjenje in testiranje delovanja naprave | ugotavljanje pravilnosti delovanja celotnega sistema | poročanje, demonstracija, diskusija | - | 10 | 10 | 15 |
| Skupaj |  |  | 10 | 60 | 15 | 15 |  |

3. Proces izvajanja

| Proces izvajanja | Načrtovanje | Udeleženec: je seznanjen s cilji naloge, načrtuje delovni proces z uporabo standardov, tehničnih podatkov, shem, opisov, tabel, grafikonov in podatkov proizvajalcev, izbere optimalno kamero in leče na podlagi teoretičnih osnov in kataloga proizvajalca, pripravi delovno mesto. |
| --- | --- | --- |
|  | Izvedba dela | Udeleženec izvede delovno nalogo: nastavi osvetlitev v okolju zajemanja slike, poveže kamero s PLK ter ustvari in preizkusi kontrolni program. |
|  | Spremljanje in vrednotenje | Udeleženec med izvajanjem naloge spremlja kakovost dela in po potrebi opravlja korekcije. |
|  | Čiščenje in odstranjevanje odpadkov | Udeleženec po končanem delu uredi/očisti delovno mesto. |
|  | Varnost in zdravje pri delu | Udeleženec na delovnem mestu upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter ustrezno ukrepa v primeru nevarnosti. |
|  | Odnos do dela | Udeleženec ustrezno komunicira ter zavzeto, skrbno in odgovorno opravlja svoje delo. |