POKLICNI STANDARD

- IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA

Monter/monterka stavbnega pohištva

- IME IN KODA POKLICA

IME IN KODA

Klasius-P: ???

- RAVEN ZAHTEVNOSTI:

(III) Srednje zahtevna dela

- POKLICNE KOMPETENCE

Kandidat:

- sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in v skladu z njo načrtuje svoje delo

- uporablja podjetniška znanja in spretnosti

- zagotavlja kakovost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala

- dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja

- sporazumeva se z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu

- opravi meritve stavbnega pohištva na objektu

- pripravi in pregleda montažne elemente

- pripravi orodje, pomožne materiale in elemente za merjenje, določanje nivoja, pritrjevanje in vgrajevanje

- izbere in vgraditi stavbno pohištvo (okna, vrata, steklena ograja, senčila…)

- svetuje v zvezi z vzdrževanjem vgrajenega stavbnega pohištva

5. OPIS POKLICNEGA STANDARDA

| PODROČJA DEL | KLJUČNA DELA | ZNANJA IN SPRETNOSTI |
| --- | --- | --- |
| Analiza, načrtovanje in organizacija dela | Načrtuje in organizira svoje delo | prevzame dokumentacijo in pregleda naročilo prouči tehnično dokumentacijo razbere obseg del, glede na to načrtuje svoje delo |
| Priprava dela oz. delovnega mesta | Pripravi delovno mesto za tehnično izvedljivo in varno delo | pripravi in pregleda potrebno orodje, pomožne materiale, pripomočke, naprave in opremo pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva preveri in zagotovi pogoje za zagotavljanje kakovosti izvedbe del in varno delo zaščiti občutljiva mesta v prostoru, kjer izvaja montažo |
| Operativna dela | Opravi meritve stavbnega pohištva na objektu | izmeri zidarske odprtine in jih primerja s popisom pregleda konstrukcijo stavbnih elementov, če so primerni za montažo preveri prave kote odprtin in če so zidarske odprtine pripravljene v skladu z zahtevami in navodilu za montažo izdelkov upošteva potrebne tolerance za montažo preveri izvedbo tlakov v prostorih preveri skladnost z načrti določi smeri odpiranja stavbnega pohištva |
|  | Montira element (vrata, okno, steklena ograja,senčila..) | odstrani morebitne obstoječe suhomontažne elemente določi nivo, višino vgrajenih elementov postavi element v zidarsko odprtino nastavi element v navpično ravnovesje in preveri z vodno tehtnico pravilno pritrdi element pozna merilne postopke in njihov namen ter lastnosti in uporabnost materialov (osnovnih, dodajnih …) pozna uporabnost, kakovost in tehnične lastnosti izdelkov, ki jih montira pozna osnovne značilnosti gradbenih konstrukcij v katere vgrajuje nove elemente |
|  | Zastekljuje elemente | namesti in zatesni steklo v okvir vgradi dodatno okovje (zapirala, cilindrične vložke, kljuke, talne zaustavljalce, itd.) |
|  | Opravi zaključna dela | fino nastavi element preveri funkcijo in delovanje vgrajenih elementov počisti delovno okolje predno ga zapusti |
| Komercialna dela |  | svetuje strankam pri izboru izdelkov glede na njihove želje in potrebe |
| Administrativna dela |  | sodeluje pri pripravi predračuna |
| Zagotavljanje kakovosti | Izvaja dela v skladu s standardi in predpisi | upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti upošteva standarde in norme pri montaži zagotavlja kakovost opravljenih storitev spremlja in kontrolira rezultate lastnega dela spremlja razvoj novih tehnologij, materialov in sestavnih delov montažnih elementov spremlja vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije ekološko skladišči ter vozi na uničenje odpadne snovi in materiale razume pomen parametrov ugodja in zagotavljanje le-teh v bivalnem okolju |
| Vzdrževanje in popravila | redno vzdržuje delovna sredstva | opravlja vzdrževalna dela, testne preizkuse delovanja vgrajenega stavbnega pohištva ter preizkuse tesnosti tako, da upošteva navodila proizvajalcev opravi morebitne korekcije montaže poduči o funkcionalnosti in pravilnem ravnanju z izdelki |
| Komunikacija | Komunicira s sodelavci, z zunanjimi sodelavci, s strankami in z drugimi poslovnimi partnerji | ustno in pisno komunicira z vodjo, posamezniki in skupino uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci uporablja strokovno terminologijo uporablja primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog sodeluje v skupini pri izvajanju del sodeluje z nadrejenimi, s sodelavci, z naročnikom in z drugimi poslovnimi partnerji |
| Varovanje zdravja in okolja | Zagotovi pogoje za varno delo sodelujočih in drugih, povezanih z delom, ter pogoje za varovanje okolja | uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu zagotovi varno delo z električnimi in mehanskimi napravami in orodji zagotovi varno delo s škodljivimi snovmi in jih uporablja v skladu s predpisi o varovanju okolja zbira in sortira odpadne surovine in ustrezno odlaga škodljive snovi in embalažo |

- DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO POKLICNEGA STANDARDA

- Sašo Osenar, Glasstech d.o.o.

- Zvone Zubčič, Lip BLED

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda

- Vanja Meserko, CPI

- Polona Klemenčič, CPI